РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ МЕХАНИЗМА

| Прежде чем приступить к монтажу, необходимо убедиться, что корпус шкафа надежно прикреплен к стене, верно с ориентирован и при трансформации механизма не произойдет падения всей конструкции. Разметить боковые стенки шкафа по пластине (1) (Схема 1). Смонтировать левую и правую пластины (1) к соответствующим стенкам шкафа (Схема 2). Установить механизм вращения (2) и кронштейн ноги (3) в корпус кровати (4) (Схема 3). Вставить ось 8х60 (5) через трубу ноги (6) и втулку кронштейна ноги (3), закрепить с внутренней стороны фиксатором (7) (Схема 4В). Установить пластины оси вращения механизма (8) и газовые амортизаторы (9) в корпус кровати (4) (Схема 4А) |  | Навесить корпус кровати (4) в корпус шкафа так, чтобы пластины оси вращения механизма (8), совместились с пластинами (1) боковых стенок шкафа. Зафиксировать двумя винтами М8 (10). Винты М6х30 (11) служат для регулировки конструкции (Схема 5А). Поднять кровать, установить свободные концы газовых амортизаторов (9) в корпус кровати (4)на оси механизма вращения (2). Зафиксировать концы амортизаторов с помощью пружинной шайбы (12) (Схема6). Винт (13) обеспечивает возможность регулировки угла закрытия кровати, положение проветривания и мягкое закрытие без удара (Схема 6А). Чтобы добиться параллельности между торцевыми частями фронтальной плиты (двери) и боковыми стенками шкафа необходимо ослабить винты М8 (10) и винтами М6х30 (11) отрегулировать равномерность зазоров (Схема5А). |
| --- | --- | --- |

Для нормальной работы механизма трансформации, следует осуществлять регулировку газовых амортизаторов, только после установки подматрасной решетки (латофлекса) и матраса , т.е. с полной нагрузкой.

Общий вес конструкции должен отвечать данным, согласно заказу.

стр. 1

Образец (размеры в мм.)

| Матрац (ширина х длина) | (А) | (В) | (С) | (D) | (Е) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800х1900 | 932 | 1990 | 790 | 1890 | 1925 |
| 800х2000 | 932 | 1990 | 790 | 1890 | 1925 |
| 900х1900 | 1032 | 2090 | 890 | 1990 | 2025 |
| 900х2000 | 1032 | 2090 | 890 | 1990 | 2025 |

Размеры можно изготовить и другие.

Равновесие при трансформации осуществляется за счет газового амортизатора и ножной опоры.

Внутренняя ширина (С) = ширина матраца – 10мм.

Внутренняя длина (D) = длина матраца – 10мм.

Ширина корпусной установки (А) = (С) + 142 мм.

Внутренняя корпусная высота (В) = (D) + 100мм.

Высота двери (фронтальной ниши) = (D) + 35мм.

Стандартная кровать - 900х2000мм., где общий вес берется из веса матраца, лат и деревянного каркаса (конструкции) – до 60 кг.

Кровати по индивидуальным размерам – газлифты выбираются в зависимости от веса конструкции ( матрац+латы+вес двери)

Максимальный вес  - 60 кг.

стр.6